Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2017 г. N 893

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Администрация Смоленской области постановляет:

Внести в перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Администрации Смоленской области от 01.03.2011 N 114, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

Губернатор

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

# Утвержден

постановлением

Администрации

Смоленской области

от 01.03.2011 N 114

(в редакции

постановления

Администрации

Смоленской области

от 25.12.2017 N 893)

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| N п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятия | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Перечень основных мероприятий |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 1.1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны | лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, или собственники помещений многоквартирного дома (в случае осуществления непосредственного управления многоквартирным домом) (далее - управляющая организация), подрядная организация | плата за содержание жилого помещения | периодическая регулировка, ремонт |
| 1.2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины и реагенты | управляющая организация, подрядная организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 1.3. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | прибор учета тепловой энергии, внесенный в Государственный реестр средств измерений | управляющая организация, подрядная организация | плата по гражданско-правовому договору | периодический осмотр, поверка, ремонт |
| 1.4. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | прибор учета горячей воды, внесенный в Государственный реестр средств измерений | управляющая организация, подрядная организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, поверка, ремонт |
| Система электроснабжения и освещения |
| 1.5. | Замена ламп накаливания и ртутных ламп в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники) | экономия электроэнергии; улучшение качества освещения, устранение мерцания | светодиодные лампы и светильники на их основе | управляющая организация, подрядная организация, энергосервисная организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, протирка |
| 1.6. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | повышение точности и достоверности учета электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | прибор учета электрической энергии, позволяющий измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток, внесенный в Государственный реестр средств измерений | управляющая организация, подрядная организация | плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору | периодический осмотр, поверка, ремонт |
| Дверные и оконные конструкции |
| 1.7. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | снижение утечек тепла через двери подъездов; рациональное использование тепловой энергии | двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и другие технологии | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 1.8. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | снижение утечек тепла через подвальные проемы; рациональное использование тепловой энергии | двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 1.9. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | снижение утечек тепла через проемы чердаков; рациональное использование тепловой энергии | двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 1.10. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | снижение инфильтрации через оконные блоки; рациональное использование тепловой энергии | прокладки, полиуретановая пена и другие материалы | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 2. Перечень дополнительных мероприятий |
| Система отопления и горячего водоснабжения |
| 2.1. | Установка (модернизация) индивидуального теплового пункта (далее - ИТП) с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | обеспечение качества воды в системе отопления; автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления; рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; устранение недотопов и перетопов | пластинчатый теплообменник отопления и оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и другое оборудование | энергосервисная организация | плата за содержание жилого помещения | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 2.2. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | увеличение срока эксплуатации трубопроводов; снижение утечек воды; снижение числа аварий; рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | современные предизолированные трубопроводы, арматура | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 2.3. | Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | повышение температурного комфорта в помещениях; экономия тепловой энергии в системе отопления | термостатические радиаторные вентили | управляющая организация | плата по гражданско-правовому договору | периодическая регулировка, ремонт |
| 2.4. | Установка запорных вентилей на радиаторах | поддержание температурного режима в помещениях (устранение перетопов); экономия тепловой энергии в системе отопления; упрочение эксплуатации радиаторов | шаровые запорные радиаторные вентили | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору | периодическая регулировка, ремонт |
| 2.5. | Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы отопления | рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | управляющая организация, подрядная организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 2.6. | Теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (далее - ГВС) в подвале и (или) на чердаке | рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | управляющая организация, подрядная организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 2.7. | Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы ГВС | рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 2.8. | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | рациональное использование тепловой энергии и воды; экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы | энергосервисная организация, подрядная организация | плата по гражданско-правовому договору | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 2.9. | Установка (модернизация) ИТП с установкой (заменой) теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС | автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС; улучшение условий эксплуатации и снижение аварийности; стабилизация температуры горячей воды в точке расхода | пластинчатый теплообменник ГВС и оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и другое оборудование | энергосервисная организация | плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 2.10. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | увеличение срока эксплуатации трубопроводов; снижение утечек воды; снижение числа аварий; рациональное использование тепловой энергии и воды; экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | современные пластиковые трубопроводы, арматура | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| Система холодного водоснабжения |
| 2.11. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения (далее - ХВС) | увеличение срока эксплуатации трубопроводов; снижение утечек воды; снижение числа аварий; рациональное использование воды; экономия потребления воды в системе ХВС | современные пластиковые трубопроводы, арматура | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| Система электроснабжения и освещения |
| 2.12. | Установка оборудования для автоматического регулирования освещения помещений в местах общего пользования, включения (выключения) освещения, реагирующего на движение (звук) | автоматическое регулирование освещенности; экономия электроэнергии | датчики освещенности, датчики движения (звука) | управляющая организация, энергосервисная организация | плата по гражданско-правовому договору | периодический осмотр, настройка, ремонт |
| 2.13. | Модернизация электродвигателей или замена на более энергоэффективные, установка частотно-регулируемых приводов | более точное регулирование параметров в системе отопления, ГВС и ХВС; экономия электроэнергии | трехскоростные электродвигатели; электродвигатели с переменной скоростью вращения; частотно-регулируемые приводы | управляющая организация, подрядная организация, энергосервисная организация | плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору | периодический осмотр, настройка, ремонт |
| 2.14. | Установка частотно-регулируемых приводов в лифтовом хозяйстве | экономия электроэнергии | частотно-регулируемые приводы лифтов | управляющая организация, подрядная организация, энергосервисная организация | плата за содержание жилого помещения, плата по гражданско-правовому договору | периодический осмотр, настройка, ремонт |
| Дверные и оконные конструкции |
| 2.15. | Установка теплоотражающих пленок на окна в помещениях общего пользования | снижение потерь лучистой энергии через окна; рациональное использование тепловой энергии | теплоотражающая пленка | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 2.16. | Установка низкоэмиссионных стекол на окна в помещениях общего пользования | снижение потерь лучистой энергии через окна; рациональное использование тепловой энергии | низкоэмиссионные стекла | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 2.17. | Повышение теплозащиты оконных и балконных дверных блоков до действующих нормативов в помещениях общего пользования | снижение инфильтрации через оконные и балконные дверные блоки; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоков | стеклопакеты с повышенным термическим сопротивлением | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| Ограждающие конструкции |
| 2.18. | Повышение теплозащиты пола и стен подвала до действующих нормативов | уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы строительных конструкций | тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и другие технологии | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 2.19. | Утепление пола чердака до действующих нормативов и выше | уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы строительных конструкций | тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и другие технологии | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 2.20. | Утепление крыши до действующих нормативов и выше | уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы чердачных конструкций | тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и другие технологии | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 2.21. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых конструкций | герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и другие материалы | управляющая организация | плата за содержание жилого помещения | периодический осмотр, ремонт |
| 2.22. | Повышение теплозащиты наружных стен до действующих нормативов | уменьшение промерзания стен; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых конструкций | тепло- и пароизоляционные материалы, отделочные материалы, защитный слой и другие материалы | энергосервисная организация | плата по гражданско-правовому договору | периодический осмотр, ремонт |
| 2.23. | Повышение теплотехнической однородности наружных ограждающих конструкций - остекление балконов и лоджий | снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки; повышение термического сопротивления оконных конструкций; увеличение срока службы оконных и балконных дверных блоков | современные пластиковые и алюминиевые конструкции | управляющая организация, подрядная организация, энергосервисная организация | плата по гражданско-правовому договору | периодический осмотр, очистка и ремонт |
| Система вентиляции |
| 2.24. | Ремонт (установка) воздушных заслонок | ликвидация утечек тепла через систему вентиляции; рациональное использование тепловой энергии | воздушные заслонки с регулированием проходного сечения | управляющая организация, подрядная организация, энергосервисная организация | плата по гражданско-правовому договору | периодический осмотр, регулировка, ремонт |